## Slide 1
小林研朝ゼミ
桑名分 第18回（2018/07/13）
レイノルズ数が大きい流れ３
不等間隔格子
次回予定：2018/07/17 火曜日

## Slide 2
【第16回p.11再掲】
三次精度上流差分
差分以外すべて同じ条件で、Re=10000の計算。
境界条件：p.3の通り修正
格子数：21x21
実数の変数の型：real
中心
差分
三次精度
上流差分
だいぶ渦に近づいたが
まだ実験結果には遠い。

## Slide 3
修正
計算時間が「無次元時間5.0」では短いかもしれない？ →計算を続けていけば、異なる結果（実験に近い結果）が 出るかもしれない？
無次元時間300.0まで計算
→200.0を過ぎたくらいからほとんど動かない
特に最後の方はほとんど動かない
→残念！
Notes: cavity_3rd-order.f90 で実験した。

## Slide 4
修正
格子数21x21では少ない？ →格子数を増やせば、異なる結果（実験に近い結果）が 出るかもしれない？
ほとんど変わらない→残念！
Notes: cavity_3rd-order.f90 で実験した。

## Slide 5
不等間隔格子
壁に近い（詳しく解析したい）ところの格子を細かく 壁から遠いところの格子を粗くする
  圧力振動（チェッカーボード不安定）を防ぐ →スタガード（食い違い）格子を使って 振動を抑えるやり方もある。ここでは割愛
  格子が粗いところで数値粘性が高くなる →計算が安定する。物理的な正しさは低下？
  格子を壁に寄せ過ぎても良くない。不安定になる。

## Slide 6
不等間隔格子の作り方
等間隔格子を、関数を使って不等間隔にする
, な関数を使う。
粗い
細かい

## Slide 7
不等間隔格子の作り方
今回使ったのは
[出典]河村哲也「流体解析I」朝倉書店（1996年）p.71
, ,
がに近いほど、壁に格子が集中する
FORTRAN
B=0.7
A=log((1.0+B)/(1.0-B))
DX=XX/real(MX-1)
DY=YY/real(MY-1)
do i=1,MX
X(i)=1.0/2.0*(1.0 &
+ (exp(A)+1.0)/(exp(A)-1.0) &
* (exp(A*(2.0*DX*real(i-1)-1.0))-1.0) &
/(exp(A*(2.0*DX*real(i-1)-1.0))+1.0) &
)
end do
do j=1,MY
Y(j)=1.0/2.0*(1.0 &
+ (exp(A)+1.0)/(exp(A)-1.0) &
* (exp(A*(2.0*DY*real(j-1)-1.0))-1.0) &
/(exp(A*(2.0*DY*real(j-1)-1.0))+1.0) &
)
end do

## Slide 8
不等間隔格子で差分
差分って何だっけ？
・・・前進差分
がどこでも同じであることが
前提であった。
←略記
今、 は場所によって異なる。
←略記
DX(i), DY(j)という配列を使ってもよいが
ここでは「座標変換」というやり方を紹介する。

## Slide 9
一次元座標変換
不等間隔格子を、等間隔格子に変換する（→、 →）
と、 は互いに独立。
なので、
一次元の座標変換でよい。
たとえば…
互いに独立ではなかったら
なので、
二次元の座標変換が必要。
→後でやります。

## Slide 10
微分を一次元座標変換
やりたいこと： 平面上の微分を 平面上の微分に変換する
偏微分の座標変換：
-
各格子点における、 に対応するの数値がわかれば の「」が具体的にわからなくても、 以下のように計算できる： ,
同様に ,
とする場合が多い。

## Slide 11
フラクショナルステップ法
偏微分の座標変換：
とおいて、一次元座標変換

## Slide 12
フラクショナルステップ法を
一次元座標変換
余計な係数はたくさん付くが 式の形はほとんど変わらない。
などを 三次精度上流差分などにできる。

## Slide 13
不等間隔格子の計算結果
Re：10000。格子数：41x41。移流項：三次精度上流差分
等間隔格子
第14回p.11で紹介→
ウェブで公開されている解析事例
（株式会社熱流体エンジニアリング）
Re=10000。格子数：232x232
不等間隔格子（B=0.95）

## Slide 14
不等間隔格子の計算結果
Re：10000。格子数：41x41。移流項：三次精度上流差分

## Slide 15
二次元座標変換
やりたいこと： 平面上の微分を 平面上の微分に変換する
偏微分の座標変換： → 略記： → 略記：
, , , ,
,
二回微分もある…
→次回以降やります